## Slide 1
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
Datos de superficie y altura
Meteorología, AERMET y características de superficie
Construir archivos meteorológicos representativos, completos y trazables.
AERMET Y METEOROLOGÍA · APLICACIÓN PROFESIONAL
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
01
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 2
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
Estación representativa
Estación representativa: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Horas esperadas; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: ū = Σu_i/n ; v̄ = Σv_i/n. Resultado en m/s.
•
Referencia: AERMET User's Guide v26135. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
NORM · MÓDULO 04
MATRIZ NORMATIVA
01 AERMET User's Guide v26135
02 AERSURFACE User's Guide
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
02
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 3
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
Periodo meteorológico
Periodo meteorológico: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Velocidad media; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: U(z)=u*/κ·ln(z/z₀). Resultado en m/s.
•
Referencia: AERSURFACE User's Guide. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
FORMULA · MÓDULO 04
Rugosidad
U(z)=u*/κ·ln(z/z₀)
Unidad / salida: m/s
Perfil neutral simplificado.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
03
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 4
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
Anemometría y exposición
Anemometría y exposición: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Rugosidad; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: β = H/LE. Resultado en —.
•
Referencia: WMO-No. 8. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
CHART · MÓDULO 04
Anemometría y exposición — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Escenario | Verificado | Margen
Índice | 78 | 78 | 65 | 57
Índice didáctico normalizado; no representa mediciones reales.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
04
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 5
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
Temperatura, nubosidad y presión
Temperatura, nubosidad y presión: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Años meteorológicos; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: MB = Σ(P_i−O_i)/n. Resultado en unidad.
•
Referencia: Appendix W, 40 CFR Part 51. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
FORMULA · MÓDULO 04
Sesgo
MB = Σ(P_i−O_i)/n
Unidad / salida: unidad
Aplicar al comparar estaciones o datos modelados.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
05
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 6
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
Sondeos y perfiles
Sondeos y perfiles: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Horas válidas; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: K = N_válidos/N_total·100. Resultado en %.
•
Referencia: D.S. 010-2019-MINAM. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
CONCEPT · MÓDULO 04
Cobertura
K = N_válidos/N_total·100
Unidad / salida: %
Reportar por variable y periodo.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
06
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 7
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
Datos onsite
Datos onsite: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Horas esperadas; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: ū = Σu_i/n ; v̄ = Σv_i/n. Resultado en m/s.
•
Referencia: AERMET User's Guide v26135. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
NORM · MÓDULO 04
MATRIZ NORMATIVA
01 AERMET User's Guide v26135
02 AERSURFACE User's Guide
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
07
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 8
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
AERMINUTE y vientos calmados
AERMINUTE y vientos calmados: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Velocidad media; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: U(z)=u*/κ·ln(z/z₀). Resultado en m/s.
•
Referencia: AERSURFACE User's Guide. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
CHART · MÓDULO 04
AERMINUTE y vientos calmados — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Escenario | Verificado | Margen
Índice | 84 | 85 | 65 | 81
Índice didáctico normalizado; no representa mediciones reales.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
08
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 9
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
AERSURFACE
AERSURFACE: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Rugosidad; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: β = H/LE. Resultado en —.
•
Referencia: WMO-No. 8. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
FORMULA · MÓDULO 04
Bowen
β = H/LE
Unidad / salida: —
Depende de humedad y cobertura superficial.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
09
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 10
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
Albedo
Albedo: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Años meteorológicos; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: MB = Σ(P_i−O_i)/n. Resultado en unidad.
•
Referencia: Appendix W, 40 CFR Part 51. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
WORKFLOW · MÓDULO 04
Sesgo
MB = Σ(P_i−O_i)/n
Unidad / salida: unidad
Aplicar al comparar estaciones o datos modelados.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
10
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 11
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
Relación de Bowen
Relación de Bowen: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Horas válidas; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: K = N_válidos/N_total·100. Resultado en %.
•
Referencia: D.S. 010-2019-MINAM. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
QUALITY · MÓDULO 04
Cobertura
K = N_válidos/N_total·100
Unidad / salida: %
Reportar por variable y periodo.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
11
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 12
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
Rugosidad superficial
Rugosidad superficial: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Horas esperadas; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: ū = Σu_i/n ; v̄ = Σv_i/n. Resultado en m/s.
•
Referencia: AERMET User's Guide v26135. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
CASE · MÓDULO 04
Caso profesional resuelto: Caso profesional parametrizado: estación costera
5 años; 96,8 % viento válido; sectores mar–desierto–urbano; sondeo a 110 km
la representatividad se justifica por régimen, exposición, superficie y sensibilidad, no solo por distancia
Caso didáctico parametrizado; sustituir por datos medidos y aprobados del proyecto.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
12
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 13
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
Sectores y estacionalidad
Sectores y estacionalidad: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Velocidad media; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: U(z)=u*/κ·ln(z/z₀). Resultado en m/s.
•
Referencia: AERSURFACE User's Guide. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
FORMULA · MÓDULO 04
Rugosidad
U(z)=u*/κ·ln(z/z₀)
Unidad / salida: m/s
Perfil neutral simplificado.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
13
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 14
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
Precipitación y humedad
Precipitación y humedad: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Rugosidad; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: β = H/LE. Resultado en —.
•
Referencia: WMO-No. 8. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
CHART · MÓDULO 04
Precipitación y humedad — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Escenario | Verificado | Margen
Índice | 74 | 73 | 65 | 91
Índice didáctico normalizado; no representa mediciones reales.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
14
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 15
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
QA/QC horario
QA/QC horario: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Años meteorológicos; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: MB = Σ(P_i−O_i)/n. Resultado en unidad.
•
Referencia: Appendix W, 40 CFR Part 51. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
RISK · MÓDULO 04
Sesgo
MB = Σ(P_i−O_i)/n
Unidad / salida: unidad
Aplicar al comparar estaciones o datos modelados.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
15
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 16
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
Persistencia y sustitución
Persistencia y sustitución: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Horas válidas; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: K = N_válidos/N_total·100. Resultado en %.
•
Referencia: D.S. 010-2019-MINAM. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
CASE · MÓDULO 04
Caso profesional resuelto: Caso profesional parametrizado: estación costera
5 años; 96,8 % viento válido; sectores mar–desierto–urbano; sondeo a 110 km
la representatividad se justifica por régimen, exposición, superficie y sensibilidad, no solo por distancia
Caso didáctico parametrizado; sustituir por datos medidos y aprobados del proyecto.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
16
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 17
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
AERMET etapas 1–3
AERMET etapas 1–3: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Horas esperadas; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: ū = Σu_i/n ; v̄ = Σv_i/n. Resultado en m/s.
•
Referencia: AERMET User's Guide v26135. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
SCENARIO · MÓDULO 04
Vector medio
ū = Σu_i/n ; v̄ = Σv_i/n
Unidad / salida: m/s
Promediar componentes, no direcciones angulares.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
17
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 18
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
Archivos SFC y PFL
Archivos SFC y PFL: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Velocidad media; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: U(z)=u*/κ·ln(z/z₀). Resultado en m/s.
•
Referencia: AERSURFACE User's Guide. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
CHART · MÓDULO 04
Archivos SFC y PFL — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Escenario | Verificado | Margen
Índice | 80 | 80 | 65 | 63
Índice didáctico normalizado; no representa mediciones reales.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
18
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 19
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
Caso: costa desértica
Caso: costa desértica: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Rugosidad; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: β = H/LE. Resultado en —.
•
Referencia: WMO-No. 8. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
DELIVERABLE · MÓDULO 04
Bowen
β = H/LE
Unidad / salida: —
Depende de humedad y cobertura superficial.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
19
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 20
MÓDULO 04 · AERMET Y METEOROLOGÍA
Informe meteorológico
Informe meteorológico: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Años meteorológicos; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: MB = Σ(P_i−O_i)/n. Resultado en unidad.
•
Referencia: Appendix W, 40 CFR Part 51. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 4: AERMET y meteorología.
AUDIT · MÓDULO 04
Sesgo
MB = Σ(P_i−O_i)/n
Unidad / salida: unidad
Aplicar al comparar estaciones o datos modelados.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 04
20
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
D.S. 010-2019-MINAM
AERMET User's Guide v26135
AERSURFACE User's Guide
WMO-No. 8
Appendix W, 40 CFR Part 51
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 4.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.