## Slide 1
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Modelo digital de elevación
Terreno, AERMAP, dominio y diseño de receptores
Resolver elevaciones y receptores sin perder máximos ni sensibilidad geográfica.
AERMAP Y RECEPTORES · APLICACIÓN PROFESIONAL
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
01
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 2
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Datum y sistema de coordenadas
Datum y sistema de coordenadas: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Espaciamiento principal; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: N ≈ A/Δx². Resultado en receptores.
•
Referencia: AERMOD User's Guide 2026. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
NORM · MÓDULO 05
MATRIZ NORMATIVA
01 AERMOD User's Guide 2026
02 Appendix W, 40 CFR Part 51
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
02
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 3
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Resolución y extensión
Resolución y extensión: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Espaciamiento fino; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: S = Δz/d·100. Resultado en %.
•
Referencia: Appendix W, 40 CFR Part 51. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
FORMULA · MÓDULO 05
Pendiente
S = Δz/d·100
Unidad / salida: %
Útil para diagnosticar terreno complejo.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
03
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 4
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
AERMAP y hill height scale
AERMAP y hill height scale: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: RMSE vertical; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: RMSE_z = √[Σ(zDEM−zref)²/n]. Resultado en m.
•
Referencia: ISO 19111:2019. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
CHART · MÓDULO 05
AERMAP y hill height scale — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Escenario | Verificado | Margen
Índice | 85 | 87 | 70 | 60
Índice didáctico normalizado; no representa mediciones reales.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
04
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 5
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Elevación de fuentes
Elevación de fuentes: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Receptores sensibles; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: ε = |C_Δx−C_Δx/2|/C_Δx/2·100. Resultado en %.
•
Referencia: Metadatos geoespaciales oficiales aplicables. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
FORMULA · MÓDULO 05
Convergencia
ε = |C_Δx−C_Δx/2|/C_Δx/2·100
Unidad / salida: %
Refinar hasta estabilidad del máximo y su ubicación.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
05
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 6
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Receptores cartesianos
Receptores cartesianos: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Área del dominio; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: d = √[(x₂−x₁)²+(y₂−y₁)²]. Resultado en m.
•
Referencia: AERMAP User's Guide v26135. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
CONCEPT · MÓDULO 05
Distancia
d = √[(x₂−x₁)²+(y₂−y₁)²]
Unidad / salida: m
Usar coordenadas proyectadas coherentes.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
06
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 7
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Receptores polares
Receptores polares: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Espaciamiento principal; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: N ≈ A/Δx². Resultado en receptores.
•
Referencia: AERMOD User's Guide 2026. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
NORM · MÓDULO 05
MATRIZ NORMATIVA
01 AERMOD User's Guide 2026
02 Appendix W, 40 CFR Part 51
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
07
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 8
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Mallas anidadas
Mallas anidadas: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Espaciamiento fino; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: S = Δz/d·100. Resultado en %.
•
Referencia: Appendix W, 40 CFR Part 51. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
CHART · MÓDULO 05
Mallas anidadas — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Escenario | Verificado | Margen
Índice | 91 | 49 | 70 | 84
Índice didáctico normalizado; no representa mediciones reales.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
08
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 9
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Fence line
Fence line: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: RMSE vertical; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: RMSE_z = √[Σ(zDEM−zref)²/n]. Resultado en m.
•
Referencia: ISO 19111:2019. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
FORMULA · MÓDULO 05
Error vertical
RMSE_z = √[Σ(zDEM−zref)²/n]
Unidad / salida: m
Verificar con puntos de control cuando existan.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
09
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 10
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Receptores discretos
Receptores discretos: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Receptores sensibles; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: ε = |C_Δx−C_Δx/2|/C_Δx/2·100. Resultado en %.
•
Referencia: Metadatos geoespaciales oficiales aplicables. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
WORKFLOW · MÓDULO 05
Convergencia
ε = |C_Δx−C_Δx/2|/C_Δx/2·100
Unidad / salida: %
Refinar hasta estabilidad del máximo y su ubicación.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
10
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 11
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Receptores sensibles
Receptores sensibles: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Área del dominio; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: d = √[(x₂−x₁)²+(y₂−y₁)²]. Resultado en m.
•
Referencia: AERMAP User's Guide v26135. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
QUALITY · MÓDULO 05
Distancia
d = √[(x₂−x₁)²+(y₂−y₁)²]
Unidad / salida: m
Usar coordenadas proyectadas coherentes.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
11
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 12
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Bandera y altura del receptor
Bandera y altura del receptor: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Espaciamiento principal; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: N ≈ A/Δx². Resultado en receptores.
•
Referencia: AERMOD User's Guide 2026. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
CASE · MÓDULO 05
Caso profesional resuelto: Caso profesional parametrizado: operación minera andina
rango altitudinal 3 200–4 900 m; DEM 30 m; comunidad a 6 km; relieve abrupto
malla anidada y receptores discretos capturan laderas y comunidad; se verifica convergencia espacial
Caso didáctico parametrizado; sustituir por datos medidos y aprobados del proyecto.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
12
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 13
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Costa y discontinuidades
Costa y discontinuidades: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Espaciamiento fino; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: S = Δz/d·100. Resultado en %.
•
Referencia: Appendix W, 40 CFR Part 51. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
FORMULA · MÓDULO 05
Pendiente
S = Δz/d·100
Unidad / salida: %
Útil para diagnosticar terreno complejo.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
13
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 14
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Control topológico
Control topológico: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: RMSE vertical; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: RMSE_z = √[Σ(zDEM−zref)²/n]. Resultado en m.
•
Referencia: ISO 19111:2019. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
CHART · MÓDULO 05
Control topológico — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Escenario | Verificado | Margen
Índice | 81 | 82 | 70 | 42
Índice didáctico normalizado; no representa mediciones reales.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
14
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 15
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Convergencia espacial
Convergencia espacial: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Receptores sensibles; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: ε = |C_Δx−C_Δx/2|/C_Δx/2·100. Resultado en %.
•
Referencia: Metadatos geoespaciales oficiales aplicables. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
RISK · MÓDULO 05
Convergencia
ε = |C_Δx−C_Δx/2|/C_Δx/2·100
Unidad / salida: %
Refinar hasta estabilidad del máximo y su ubicación.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
15
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 16
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Máximo fuera de malla
Máximo fuera de malla: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Área del dominio; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: d = √[(x₂−x₁)²+(y₂−y₁)²]. Resultado en m.
•
Referencia: AERMAP User's Guide v26135. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
CASE · MÓDULO 05
Caso profesional resuelto: Caso profesional parametrizado: operación minera andina
rango altitudinal 3 200–4 900 m; DEM 30 m; comunidad a 6 km; relieve abrupto
malla anidada y receptores discretos capturan laderas y comunidad; se verifica convergencia espacial
Caso didáctico parametrizado; sustituir por datos medidos y aprobados del proyecto.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
16
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 17
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Caso: mina en Andes
Caso: mina en Andes: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Espaciamiento principal; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: N ≈ A/Δx². Resultado en receptores.
•
Referencia: AERMOD User's Guide 2026. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
SCENARIO · MÓDULO 05
Resolución
N ≈ A/Δx²
Unidad / salida: receptores
La malla crece cuadráticamente al reducir espaciamiento.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
17
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 18
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
QA/QC de coordenadas
QA/QC de coordenadas: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Espaciamiento fino; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: S = Δz/d·100. Resultado en %.
•
Referencia: Appendix W, 40 CFR Part 51. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
CHART · MÓDULO 05
QA/QC de coordenadas — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Escenario | Verificado | Margen
Índice | 87 | 89 | 70 | 66
Índice didáctico normalizado; no representa mediciones reales.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
18
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 19
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Mapas y metadatos
Mapas y metadatos: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: RMSE vertical; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: RMSE_z = √[Σ(zDEM−zref)²/n]. Resultado en m.
•
Referencia: ISO 19111:2019. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
DELIVERABLE · MÓDULO 05
Error vertical
RMSE_z = √[Σ(zDEM−zref)²/n]
Unidad / salida: m
Verificar con puntos de control cuando existan.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
19
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 20
MÓDULO 05 · AERMAP Y RECEPTORES
Dominio reproducible
Dominio reproducible: la decisión debe sostenerse con datos, formulación, criterio regulatorio y evidencia reproducible.
•
Variable crítica: Receptores sensibles; registrar fuente, unidad, fecha y responsable.
•
Cálculo de control: ε = |C_Δx−C_Δx/2|/C_Δx/2·100. Resultado en %.
•
Referencia: Metadatos geoespaciales oficiales aplicables. Confirmar edición, alcance y aplicabilidad.
Entregable verificable: Expediente técnico del módulo 5: AERMAP y receptores.
AUDIT · MÓDULO 05
Convergencia
ε = |C_Δx−C_Δx/2|/C_Δx/2·100
Unidad / salida: %
Refinar hasta estabilidad del máximo y su ubicación.
CENESAM · Modelamiento de Dispersión Atmosférica · Módulo 05
20
C
Notes: [Sources]
Perú, D.S. N.° 003-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Aire.
Perú, D.S. N.° 010-2019-MINAM — Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
US EPA, Guideline on Air Quality Models, Appendix W to 40 CFR Part 51.
US EPA, AERMOD Modeling System v26135, User's Guide, Formulation Document and Implementation Guide (2026).
US EPA, AERMET, AERMAP, AERSURFACE and BPIPPRM official documentation.
AERMAP User's Guide v26135
AERMOD User's Guide 2026
Appendix W, 40 CFR Part 51
ISO 19111:2019
Metadatos geoespaciales oficiales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.